# 附件1

水库安全隐患排查问题清单

水库名称：                水库规模：           检查日期：       年     月    日

| 序号 | 排查项目 | 重点排查问题（存在相关问题的则划(） |
| --- | --- | --- |
| （一）安全管理责任 |
| 1 | 水库大坝安全责任制及水库防汛“三个责任人” | (未规范落实“三个责任人”；(未按要求公示“三个责任人” (未组织开展责任人培训；(未实现责任人培训全覆盖 |
| 2 | 水库巡查值守工作 | (未建立“专业巡管与日常监管”相结合的运行机制；(未依据《四川省水库安全巡查操作手册》规范开展水库安全巡视检查并做好记录 (未落实专人值班值守；(未规范做好值班记录 (未储备必要的防汛抢险物资（器具）；(未建立出入库台账 |
| （二）工程实体 |
| 3 | 挡水建筑物 | (存在影响坝体安全的问题，包括裂缝、漏洞、坍塌滑坡等，出水浑浊、管涌等异常渗漏情况 (护坡存在破坏、缺失现象；(排水设施存在淤堵、损坏现象 (防浪墙有错动、破损、不封闭或高程不够等情况 (近坝库岸存在不稳定边坡问题 |
| 4 | 泄水建筑物 | (存在泄水建筑物损坏、渗漏等工程安全隐患 (存在人为设障、加设子堰、堵塞、侵占泄洪通道等问题 (闸门及启闭设施存在安全隐患、不能正常使用 |
| 5 | 放水建筑物 | (放水建筑物不能正常使用 (存在损坏、渗漏等工程安全隐患 (出口段水流有杂物带出、浑浊等情况 (闸门及启闭设施存在安全隐患、不能正常启闭 |
| 6 | 水库管理、保护范围内 禁止性行为 | (有筑坝拦汊、围(填)库造地、非法建(构)筑物等侵占水库库容行为 (管护范围内有危害工程安全的爆破、打井、采石、取土、开矿等活动 |
| （三）度汛安全管理 |
| 7 | 管理设施 | (未按要求设置备用电源；(备用电源不能正常使用 (防汛道路不满足防汛抢险通车要求 (通讯设施不满足防汛抢险要求 (未配备必要的预警设施并建立预警机制；(预警设施损坏不能使用 |
| 8 | 雨水情测报设施 | (未配备雨水情自动测报设施 (雨水情自动测报设施不能正常使用或测报数据不准确 (无人工观测水标尺或无特征水位标识；(标尺标识不清晰不准确 |
| 9 | 调度运用 | (未编制或未及时修订调度方案（运用计划）；(未按要求审批（备案） (未制定闸门及启闭机操作规程并明示 |
| 10 | 应急措施 | (未编制或未及时修订相关应急预案并按要求审批（备案） (未建立汛情、险情通报和应急处置机制 (未按要求对应急预案进行培训和演练 |
| 11 | 病险水库 | (未落实病险水库低水位限制运用措施，险情严重未采取空库运行措施 (在建病险水库除险加固工程未编制施工期度汛方案或未严格执行 (水库除险加固完工后、初期蓄水前未按要求完成蓄水验收 |

# 附件2

水库安全隐患排查发现问题及整改情况汇总台账

填报单位：                  填报人：            审核人：        审定人：       填报日期：

| 序号 | 水库 名称 | 市（州）/厅直属有关单位 | 县（市、区） | 规模（大、中、小1、小2） | 总库容（万m3） | 坝型 | 最大坝高（m） | 是否病险水库 | 问题及整改情况 | 检查单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排查发现的问题 | 计划完成整改日期 | 整改措施 | 整改进展 | 整改责任单位 |  |
| 1 | ×× | ×× |  |  |  |  |  |  | 按照附件4-1问题清单填写序号及具体问题描述，如①×× |  | 填写具体整改措施 | 填“已整改、正在整改、未整改” | 填承办整改的单位名称 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表供县级自查和省市两级抽查使用，水库存在的问题应逐条填写